Beifang Benchi

# Сервисная книжка

ND1310CSAJ, ND1310DSAJ, ND1310A41J, ND1310D334UJ, ND3311D35J, ND3310SAJ, ND3310D35SAJ, ND1250W282N, ND1250W282S, ND1250LS3J, ND1250A50J, ND1252B50, ND1250A44J, ND1250W282UJ, ND1250W282SJ, ND1250A50Q, ND3250W282B, ND3250A38Q2, ND3250A28Q3, ND3250S, ND4250W362JJ, ND5251GJBZ7, ND5251GJBZ8, ND5251GJBZ9

# Согласно стандарта одобрения т.с. N РОСС CN.MT22.E03364, N РОСС CN.MT22.E03320

# BAOTOU BEIFANG BENCHI HEAVY-DUTY TRUCK CO.LTD

# Содержание:

Предисловие (Вниманию потребителя)...........................................................................................2

Карточка технического обслуживания автомобиля…………………….........................................4

Содержание обязательного технического обслуживания………………………………………...5

Таблица периодичности ТО больших узлов....................................................................................8

Техническое обслуживание и расходные материалы………………………...………………….11

Условия гарантии (Гарантийное обязательство)…...……………………………………............13

Таблица об отклонениях рекламаций………………………………….........................................15

Условия проведения обязательного и периодического технического обслуживания................16

Виды, перечень и периодичность проведения ТО……………………..………………..............18

Замена бумажного фильтра……………….…………………….....................................................23

Замена тормозной жидкости…………………................................................................................23

Замена охлаждающей жидкости……………………………………………………….….…........24

Замена жидкости гидроусилителя рулевого управления....…………..........................................25

Химмотологическая схема...……………………………...…………………….............................26

# Предисловие (вниманию потребителя)

Продавец обязан продать Вам автомобиль после проведения комплекса работ по предпродажной подготовке автомобиля с соответствующей отметкой в талоне предпродажной подготовки сервисной книжки.

После получения автомобиля Вы должны поставить его на гарантийный учет в ближайшем предприятии сервиса и гарантийного обслуживания, о чем делается соответствующая отметка в талоне постановки на гарантийный учет.

Вы имеете право на гарантийный ремонт при условии выполнения требований изложенных в Руководстве по эксплуатации завода-изготовителя и соблюдения рекомендованной периодичности и объемов работ по техобслуживанию автомобиля.

Частота и объемы технического обслуживания зависят от различных условий эксплуатации. Данная сервисная книжка рассматривает три разных категории технического обслуживания. При выборе категории технического обслуживания, необходимо учитывать условия эксплуатации.

От регулярности и своевременности технического обслуживания автомобиля, предусмотренного сервисной книжкой, зависит долговечность Вашего автомобиля.

При проведении технического обслуживания автомобиля сделайте отметку в соответствующей графе Таблицы проведения технического обслуживания.

# Техническое обслуживание (ТО)

Обслуживать автомобиль, можно не только руководствуясь пробегом или временем работы, но и исходя из указанных - регулярных (еженедельных, ежемесячных) интервалов технического обслуживания.

# Техническое обслуживание категории I

Техобслуживанию I категории подлежат автомобили, эксплуатирующиеся в тяжелых условиях, и ежегодный пробег которых не превышает 10000 км.

Тяжелыми условиями эксплуатации называются:

- плохие дороги,

- высокая запыленность,

- тяжелые климатические условия (температурные перепады, влажность),

- транспортировка на малые расстояния,

- работа в условиях стройки,

- работа с большим количеством холостого хода.

В случаях работы в данных условиях, запрещается проводить обслуживание, руководствуясь пробегом машины, а необходимо исчислять пробег по времени работы и расходу топлива автомобиля.

# Техническое обслуживание категории II

Техобслуживанию II категории подлежат автомобили, эксплуатирующиеся в тяжелых условиях, и ежегодный пробег которых превышает 100000 км.

# Техническое обслуживание категории III

Техобслуживанию II категории подлежат автомобили, эксплуатирующиеся в тяжелых условиях, и ежегодный пробег которых превышает 100000 км.

# Отметки о прохождении технического обслуживания

Отметки о прохождении технического обслуживания и смазочных работ ставятся в данную сервисную книжку.

В середине данной книжки имеются соответствующие отметки об очередном ТО.

Эти данные заполняются специалистами сервиса.

Техническое обслуживание не включает в себя ремонт автомобиля. Для ремонта выдается

специальный наряд - заказ.

За подробной информацией по техобслуживанию вашего автомобиля просим обращаться на уполномоченные предприятия сервиса и гарантийного обслуживания.

Желаем вам счастливого пути!

Карточка технического обслуживания автомобиля

Документ предъявляется на техобслуживание. Надежно хранить и не терять.

| Информация продавца и покупателя (заполняет продавец) |
| --- |
| Наименование продавца |  |
| Рабочий телефон продавца, агент связи |
| Дата продажи | Место продажи | Дата продажи покупателем |
| Модель автомобиля | Модель и № двигателя |
| Сертификат соответствия | Код VIN |
| Дата выпуска | ФИО покупателя (организации) |
| Адрес и почтовый индекс покупателя |
| № телефона (включая мобильный) |
| Обязательное техобслуживание |
| Наименование обслуживающего предприятия (код, печать) |
| Дата обязательного техобслуживания | Километраж (км) |
| Отзыв потребителя на качество обязательного техобслуживания, обозначить (٧) |
| Доволен ( ) Подпись потребителя | В основном доволен ( ) Телефон | Не доволен ( ) |

# Данную карту заполнять в 4-х экземплярах:

# Первый экземпляр остается в сервисной книжке.

# Второй – в центре обслуживания потребителя.

# Третий экземпляр остается у обслуживающего предприятия.

# Четвертый экземпляр остается у продавца.

# Содержание работ обязательного технического обслуживания нового автомобиля.

| Позиция | Содержание работ обязательного технического обслуживания нового автомобиля |
| --- | --- |
| Контроль перед технического обслуживания | «Сервисная книжка автомобиля», инвойс покупки, (или копия инвойса). Проверить дату покупки автомобиля. Соответствия пройденного километража в установленном пределе. Проверить визуально состояние и внешний вид автомобиля. |
| Двигатель | Промыть фильтрующий элемент воздушного фильтра. Топливный грубый фильтр промыть. Заменить фильтрующий элемент тонкой очистки. Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра. Заменить масло в двигателе. Проверить отрегулировать зазоры клапанов. Проверить и отрегулировать угол опережения впрыска. Проверить и отрегулировать опережения впрыска на холостом ходу. Проверить давление масла, температуру воды, наличие постороннего шума двигателя. Подтянуть все болты на двигателе, все хомуты на шлангах и соединительные наконечники. Отрегулировать натяжение ремней. Заправить смазкой пресс-масленку водяного насоса. |
| Сцепление | Проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления, обеспечить зазор выжимного подшипника. Проверить работу сцепления и плавность соединения, без пробуксовки. Смазать смазкой скользящую втулку выжимного подшипника. Проверить уровень жидкости сцепления. Смазать смазкой валик педали сцепления. |

| Коробка передач | Заменить масло в коробке скоростей. Промыть фильтрующий элемент воздушного фильтра (коробка передач Фулер). Проверить работу ревеcного клапана переключения скоростей. Закрепить крепежные болты коробки скоростей. Промыть и прочистить вентиляционные отверстия коробки скоростей. |
| --- | --- |
| Раздаточная коробка | Заменить масло в раздаточной коробке. Закрепить крепежные болты раздаточной коробки. Проверить работу раздаточной коробки. Промыть и прочистить вентиляционные отверстии раздаточной коробки. |
| Приводной мост | Замена смазочного масла в передним приводном мосту. Замена смазочного масла в среднем мосту. Замена смазочного масла в заднем мосту. Проверить и вычислить вентиляционные отверстии карданного моста. |
| Передний мост | Добавить или заменить литол в ступицу переднего моста. Проверить и отрегулировать схождения передних колес. |
| Приводной вал | Смазать литолом телескопическую втулку карданного вала. Подтянуть соединительные болты подвесной опоры карданного вала и смазать подшипник подвесной опоры. |
| Рулевая система | Промыть фильтр гидравлического масла и проверить уровень гидравлического масла. Проверить зазоры продольной и поперечной тяги рулевой и затянуть крепежные болты всех узлов. |
| Тормозная система | Проверить и отрегулировать тормозные зазоры. Проверить давление воздуха всей тормозной системы автомобиля и герметичности системы. Проверить работу всех пневматических камер. Проверить и отрегулировать перегрузочный клапан. Выпустить воду из воздушных баллонов |

| Система электрооборудования | Проверить работу всех приборов освещения. Проверить работу генератора. Проверить уровень электролита и плотность электролита. Проверить работу всех контрольно-измерительных приборов. |
| --- | --- |
| Рама | Смазать графитной смазкой все движущие поверхности рессоры. Смазать кронштейны для установки амортизаторов. Смазать литолом механизм переключения скоростей. 49. Смазать литолом фаркоп или седельное устройство. |
| Рама | 50. Смазать литолом шарниры дверей кабины. 51. Проверить масло в балансирной подвески. Закрепить передние и задние U образные болты и болты опорных кронштейнов. Заправить литолом все смазочные точки автомобиля. Проверить крепление гаек колес. Новый автомобиль после пробега 50км. протянуть гайки по установленному моменту затяжки. Если проводилось разборка и установка колес, то после пробега 50км. повторить вышеуказанный контроль и затяжки гаек. |
| Кабина водителя | Проверить и затянуть болты механизма опрокидывания. Проверить герметичность системы опрокидывания кабины и добавить гидравлическое масло. Проверить надежность механизма блокировки. |
| Система подъема кузова | Проверить время подъема и опускания должно быть менее 20 секунд. Проверить уровень гидравлического масла и удалить воздух из гидросистемы. Закрепить наконечники на гидроцилиндре, насосе и клапанах, добавить гидравлическое масло, устранить течь Затянуть крепежные болты на подрамнике. Заправить литолом смазочные точки (Карданный вал раздаточной коробки, шарниры масляного бака, шарниры качающего рычага, проверить и отрегулировать задний борт (открывать и закрывать ). |

Таблица периодичности   технического обслуживания  больших узлов.

| Двигатель | Условие эксплуатации | Ι.Категория : Условия эксплуатации - сильные (мороз и жара, высокая запыленность, короткое расстояние транспортировки, эксплуатирован на строй площадке, муниципальные автомобили инженерно-технического назначения, снегоуборочные, пожарные автомобили. Или автомобили километраж, который менее 10000 км или годовая наработка менее 600часов. ΙΙ. Категория: Годовой пробег более 10000 менее 10000 км. Короткие и средние расстояния транспортировки. ΙΙΙ. Категория: Годовой пробег более 10000 км. Дальние расстояния транспортировки. |
| --- | --- | --- |
|  | Условие эксплуатации топлива | Нормальное условие эксплуатации топлива | Согласно температуры окружающей среды, применять топливо с содержанием серы менее 0,5%. |
|  |  | Тяжелые условия эксплуатации топлива | А. Теплые или холодные районы ( t˚воздуха часто превышает +30˚ С или ниже -10˚С). В. Применять топливо с содержанием серы от 0,5%- 1,0% . С. Применять топливо с содержанием серы от 1.0%-1,5% |
|  | Условие эксплуатации топлива | Условие эксплуатации | Дизель без наддува | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
|  |  |  | SAE | API-CD |
|  | Нормальные условия эксплуатации топлива | Ι | Через каждое | 10000 км (200 час) | Через каждое | 5000 км (100 час) |
|  |  | ΙΙ |  | 20000 км (400 час) |  | 10000 км(200час) |
|  |  | ΙΙΙ |  | 30 000км(600час) |  | 15000км(300час) |
|  | Тяжелые условия эксплуатации топлива А | Ι |  | 10000 км (200 час) |  | 5000 км (100 час) |
|  |  | ΙΙ |  | 10000 км (200 час) |  | 5000 км (100 час) |
|  |  | ΙΙΙ |  | 10000 км (200 час) |  | 5000 км (100 час) |

| Двигатель | Тяжелые условия В | Ι | Через каждые | 10000км(200час) | Через каждые | 5000 (100час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΙΙ |  | 10000км(200час) |  | 5000 (100час) |
|  |  | ΙΙΙ |  | 15000км(300час) |  | 10000км(200час) |
|  | Тяжелые условия А+В или С | Ι |  | 7.500км(150час) |  | 5000 (100час) |
|  |  | ΙΙ |  | 7.500км(150час) |  | 5000 (100час) |
|  |  | ΙΙΙ |  | 10000км(200час) |  | 5000 (100час) |
|  | Тяжелые условия А+С | Ι |  | 5000 (100час) |  | 25000(50час) |
|  |  | ΙΙ |  | 5000 (100час) |  | 25000 (50час) |
|  |  | ΙΙΙ |  | 5000 (100час) |  | 25000 (50час) |
|  | Периодичность замены | Примечания |
| Сцепление | Один раз замена через каждые 3 года | Жидкость сцепления вредна для человека. Данная жидкость коррозийно активна. |
| Коробка передач | Максимум 40000 км или 1000 часов условия эксплуатации с полной нагрузкой 20000 км или 500час | Замена масла минимум раз в год. |
| Коробка раздаточная | Максимум 40000 км или 1000 часов условие эксплуатации с полной нагрузкой 20000 км или 500час | Замена масла минимум раз в год. |
| Карданный вал | Один раз в неделю | Подшипники, крестовину кардана заправить литолом 24. Телескопическую втулку смазать литолом |

| Мост | Минимум 40000 км или 1000 часов условие эксплуатации с полной нагрузкой 20000 км или 500час | Автомобили, у которых мало времени и малый километраж. Замена масла минимум раз в год. |
| --- | --- | --- |
| Рулевой меха низм | Замена раз в год | При замене масла одновременно заменить элемент фильтрующий |
| Тосол | Замену производить один раз в два года | Не допускается в качестве охлаждающей жидкости использовать воду |
| Гидросистема подъема кузова | ATF 220 или авиационное гидравлическое масло №10 |
| Периодичность замены масла | После подъема кузова 1500 раз, первый раз провести замену масла, в дальнейшем минимум раз в год | Через каждое 6 месяцев производить замену масла |
| Фильтрующий элемент обратного клапана | После двух недельной работы подъема, 1раз промыть этиловым эфиром, после через каждое 6 недель 1 раз промыть. | Замена ежегодно 2 раза СО |
| Воздушный фильтр | Промыть этиловым эфиром или дизельным маслом, после чего смазать гидравлическим маслом. | Замена ежегодно 2 раза |
| Заправочный объем | 42 литра | 48 литров | 37 литра |
| Примечание: 1. Ежедневно смазывать подшипники литолом 24; 2. Строго запрещается промывать цилиндры и гидросистему паром и сильным растворителем; 3. Не разрешается применять дизельное масло; 4. Не разрешается непокрытый хромом цилиндр держать на открытом воздухе более 30 минут. |

Техническое обслуживание

| Вид работ | Категория I (пробег до 10000 км, тяжелые условия эксплуатации) | Категория II (пробег до 100000 км) | Категория I (пробег более 100000) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка (осмотр) | При пробеге 500-1500км | При пробеге 500-1500км | При пробеге 500-1500км |
|  | Км | Часов | Км | Часов | Км | Часов |
| Смазка | 5000 | 100 | 10000 | 200 | 15000 | 300 |
| Техническое обслуживание | 10000 | 200 | 20000 | 400 | 30000 | 600 |
| Смазка | 15000 | 300 | 30000 | 600 | 45000 | 900 |
| Техническое обслуживание | 20000 | 400 | 40000 | 800 | 60000 | 1200 |
| Смазка | 25000 | 500 | 50000 | 1000 | 75000 | 1500 |
| Техническое обслуживание | 30000 | 600 | 60000 | 1200 | 90000 | 1800 |
| Смазка | 35000 | 700 | 70000 | 1400 | 105000 | 2100 |
| Техническое обслуживание | 40000 | 800 | 80000 | 1600 | 120000 | 2400 |
| Смазка | 45000 | 900 | 90000 | 1800 | 135000 | 2700 |
| Техническое обслуживание | 50000 | 1000 | 100000 | 2000 | 150000 | 3000 |
| Техническое обслуживание каждые | 5000 | 100 | 10000 | 200 | 15000 | 300 |

# Расходные материалы

Смазочные материалы должны соответствовать химмотологической карте. Поэтому, необходимо применять рекомендованные марки смазочных материалов. Эти марки включены в справочную литературу.

Соответствующие объяснения могут быть предоставлены вам на станциях технического обслуживания.

# Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость – это смесь, состоящая из трех элементов: воды, антисептика и антифриза.

# Вода

Чистая вода, ни при каких условиях, не может быть использована в качестве охлаждающей жидкости (даже если в антифризе нет необходимости). Жидкость, выступающая в качестве охлаждающей, должна отвечать некоторым особым условиям. Таким особым условиям может отвечать только охлаждающая жидкость – Тосол.

# Смазочные материалы

В целях подбора наиболее подходящей марки масла, были проведены специальные тесты на двигателях грузовиков. Соответственно разрешается использовать моторное масло только той марки, которая рекомендована производителем. Все данные рекомендованной марки масла можно получить на станциях сервисного обслуживания. Вязкость моторного масла указана на схеме.

SAE 40 может использоваться при температуре 20°С.

Пункты внимания при проведении смазочных работ

# Замена масла и фильтра двигателя

Моторное масло SAE 15 W/40 должно заменяться в зависимости от условий эксплуатации, не менее 2-х раз в год весной и осенью (при проведении СО).

# Передняя ведущая ось автомобиля и карданная передача

Передняя ведущая ось автомобиля и карданная передача должны регулярно смазываться. В особенности после езды автомобиля по грязи или вязкому грунту. Также следует проверять консистентную смазку передней оси и карданного вала.

# Гидравлическая система

Каждую осень необходимо проводить замену масла в гидравлической системе.

# Смазка

Смазочные работы в период технического обслуживания описаны в схеме смазки. Имеется описание работ по смазке, способы продления периодов смазки. Следует смазывать карданный вал приводной оси, шкворня, пружинные болты, а также тормозной привод с частотой отвечающей условиям работы.

# Условия гарантии:

Потребитель имеет право на гарантийное обслуживание в течение гарантийного периода при соблюдении следующих условий:

1. Покупке автомобиля у завода-изготовителя или его продавцов, выполняющих гарантийные обязательства самостоятельно или по договору с предприятиями сервиса и гарантийного обслуживания.

2. Своевременной постановке автомобиля на гарантийный учет.

3. Выполнении требований Руководства по эксплуатации, а также соблюдения рекомендованной периодичности и объемов работ по техническому обслуживанию автомобиля.

4. Применении рекомендованных заводом-изготовителем смазочных материалов, спецжидкостей, деталей и изделий.

5. Использовании автомобиля по назначению и отсутствии каких-либо конструктивных изменений, внесенных без согласования с заводом-изготовителем.

В случае невыполнения потребителем указанных условий, предприятие сервиса и гарантийного обслуживания отклоняет рекламации, о чем делается соответствующая запись в сервисной книжке.

Внимание! Пыль асбеста очень вредна для здоровья. Будьте осторожны.

Некоторые узлы и агрегаты автомобиля могут содержать в себе асбестовую пыль. Следует обращать внимание на соответствующие предупредительные знаки на узлах автомобиля и при проведении работ по техобслуживанию (см. рис. вверху).

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

(Из дилерского соглашения о сервисном обслуживании автомобилей

марок «BEIFANG BENCHI», «SHAANXI»)

1. Официальный дилер обязан осуществлять своими силами и за свой счет
Гарантийный   ремонт   любого   автомобиля   марки   «BEIFANG BENCHI», «SHAANXI»   независимо   от места его приобретения в случае обращения его владельца в течение гарантийного срока (12 месяцев с даты продажи или 60000 км пробега).

2. Официальный дилер не имеет права производить Гарантийный ремонт, если
установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации или со
стороны Владельца автомобиля нарушены условия гарантийного обслуживания.

3.	Прием заявок от Владельцев автомобилей для производства Гарантийного ремонта
Официальный дилер производит от своего имени. Работы принимаются непосредственно
Владельцами автомобилей.

4. Гарантийный ремонт осуществляется в соответствии с условиями Гарантийной
политики Дистрибьютора и требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. Официальный дилер не позднее 10 (десяти) дней с даты выхода из строя составных частей, агрегатов и/или деталей, передает Дистрибьютору гарантийную рекламацию, составленную по предоставленной Дистрибьютором форме. Составные части, агрегаты и детали:

- Рама автомобиля;

- Двигатель с навесным оборудованием (стартер, генератор, компрессор, насос ГУР, ТНВД, турбокомпрессор);

- Коробка переключение передач;

- Раздаточная коробка (при наличии);

- Сцепление;

- Передняя ось;

- Средний мост;

- Задний мост;

- Карданные валы;

- Рулевой механизм и гидроусилитель руля;

- Гидроподъемник самосвальной установки.

Дистрибьютор с даты получения гарантийной рекламации осуществляет проверку указанных в рекламации сведений и принимает одно из следующих решений:

а)	об удовлетворении гарантийной рекламации;

б)	об отказе в удовлетворении гарантийной рекламации;

в) о направлении гарантийных рекламаций на доработку (исправление) либо истребования    дополнительной информации относительно произведенного Гарантийного ремонта.

О принятых Дистрибьютором решениях в отношении полученных в течение очередного месяца гарантийных рекламаций Официальный дилер извещается в течение 10 (Десяти) дней следующего месяца посредством соответствующего уведомления (отчета о принятых и не принятых (отклоненных) гарантийных рекламациях).

Требования о доработке (исправлении) гарантийных рекламаций либо предоставления дополнительных сведений могут направляться Дистрибьютором по мере необходимости, в том числе отдельно от ежемесячного уведомления.

6.	В случае дорогостоящего Гарантийного ремонта перед его проведением Инженер по
гарантии делает соответствующий запрос в адрес уполномоченного сотрудника Дистрибьютора
либо указанного им лица, а также предоставляет информации и материалы, исходя из
требований Дистрибьютора.

Дорогостоящий Гарантийный ремонт производится Официальным дилером только после  получения предварительного письменного согласия Дистрибьютора на проведение данного ремонта. В противном случае, Дистрибьютор вправе не предоставлять составные части, агрегаты и детали для выполнения гарантийного ремонта.

7.	Официальный дилер обязуется в течении 6 (шести) месяцев с даты окончания
очередного Гарантийного ремонта и 6 (шести) месяцев с даты окончания Дорогостоящего
Гарантийного ремонта за свой счет обеспечить сохранность в надлежащем состоянии агрегатов,
узлов   и  иных  комплектующих,   снятых  с  Автомобиля  марки «BEIFANG BENCHI», «SHAANXI»  в  ходе  этого Гарантийного ремонта.

Официальный дилер по требованию Дистрибьютора должен передать агрегаты, узлы и иные составляющие Автомобилей марки «BEIFANG BENCHI», «SHAANXI», снятые в процессе Гарантийного ремонта Дистрибьютору, для анализа выявленных дефектов.

8.	В   ходе   выполнения   Гарантийного   ремонта   Официальный   дилер   обязуется использовать только Сервисные товары, приобретенные у Дистрибьютора либо указанного им
третьего лица (третьих лиц).

Отметки об отклонениях рекламаций, связанных с нарушением условий гарантии и эксплуатации.

| №№ п/п | Дата | Пробег, км | Содержание рекламации и обоснование причины отказа в выполнении гарантийного обслуживания | Ф.И.О. Должность, подпись, печать. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Условия проведения обязательного и периодического технического обслуживания

  - Записи в сервисной книжке должны совпадать с фактическими данными транспортных средств и заносится без поправок;

1.2. Обязательное техническое обслуживание проводится после пробега 2000- 4000 км транспортных средств.

1.3. Периодическое техническое обслуживание зависит от категории эксплуатации транспортных средств и выполняется через каждые: 5000 км., 10000 км., 15000 км.,  пробега. После обязательного технического обслуживания.

1.4. Спидометр автомобиля должен быть опломбирован.

2.Содержание работ по обязательному и периодическому обслуживанию

2.1. Двигатель автомобиля.

2.1.1. Промыть воздушный фильтр.

2.1.2. Промыть фильтр грубой очистки топлива.

2.1.3. Замена фильтрующего элемента тонкой очистки.

2.1.4. Замена масляного фильтра.

2.1.5. Замена моторного масла в двигателе.

2.1.6. Контроль и регулировка зазора клапанов.

2.1.7. Контроль и регулировка угла опережения впрыска.

2.1.8. Контроль и регулировка холостого хода двигателя.

2.1.9. Проверить давление масла, температуру охлаждающей жидкости, наличие посторонних стуков в двигателе.

2.1.10. Закрепить все крепежные болты двигателя и все соединения  трубопроводов.

2.1.11. Отрегулировать натяжения приводных ремней генератора и вентилятора.

2.1.12. Смазать водяной насос.

2.2. Сцепление.

2.2.1. Контроль, регулировка свободного хода педали сцепления.

2.2.2. Проверить работу сцепления, герметичность привода выключения сцепления.

2.2.3. Смазать втулку выжимного подшипника.

2.2.4. Устранить неисправности.

2.2.5.Смазать вал педали сцепления.

2.2.6. Проверить тормозную жидкость в системе сцепления.

2.3. Коробка передач.

2.3.1. Заменить масло в коробке передач.

2.3.2.Промыть фильтрующую сетку декомпрессионного клапана (коробка передач        FULLER).

2.3.3. Проверить работу механизма переключения скоростей (коробка передач FULLER).

2.3.4. Закрепить крепежные болты коробки передачи.

2.3.5 Проверить и промыть атмосферный клапан коробки передачи.

2.4. Раздаточная коробка.

2.2.1. Заменить масло в раздаточной коробке.

2.2.2. Промыть атмосферный клапан раздаточной коробки.

2.5. Приводной мост.

2.5.1.Заменить трансмиссионное масло главного редуктора приводного моста и бортового редуктора и смазать тормозной регулировочный рычаг.

2.5.2. Проверить и промыть атмосферный клапан приводного моста.

2.6.Передний мост.

2.6.1. Проверить смазку ступицы.

2.6.2. Смазать передний поворотный шкворень (на переднем приводном мосту два поворотных шкворня, верхний и нижний) и передний тормозной регулировочный рычаг.

2.6.3. Проверить и отрегулировать схождение передних колес.

2.6.4. Заменить трансмиссионное масло в главном и бортовом редукторе.

2.6.5. Проверить и промыть атмосферный клапан главного редуктора.

2.7. Карданный вал.

Проверить и смазать выдвижную втулку карданного вала и подшипника подвесной рамы карданного вала, закрепить крепежные болты приводного вала.

2.8. Рулевое управление.

2.8.1. Проверить и промыть фильтр в рулевом механизме.

2.8.2. Проверить зазоры рулевых рычагов и закрепить все крепежные болты.

2.9. Тормозная система и тормозной привод.

2.9.1. Проверить и отрегулировать зазор в тормозных барабанах.

2.9.2. Проверить давление тормозных систем.

2.9.3. Проверить работу всех тормозных камер.

2.9.4. Выпустить воду из резервуара.

2.10. Электрооборудование.

2.10.1. Проверить работу лампочек, приборов.

2.10.2. Проверить состояние зарядки генератора.

2.10.3. Проверить уровень и плотность электролита аккумулятора.

2.10.4. Проверить электронный тахометр.

2.11. Рама автомобиля.

2.11.1. Смазать все штифты и втулки рессоры автомобиля.

2.11.2. Смазать опоры кронштейна амортизатора.

2.11.3. Смазать привод переключения КПП.

2.11.4. Проверить смазку в подшипнике балансирного вала.

2.11.5. Проверить и закрепить передние и задние стремянки и болты опоры.

2.11.6.Проверить и закрепить колесные гайки.

2.12. Кабина водителя.

2.12.1. Смазать шарниры дверей кабины.

2.12.2. Проверить опрокидывающее устройство и закрепить болты.

2.12.3. Проверить уровень масла опрокидывающего механизма и масляного насоса, герметизацию трубопроводов.

2.12.4. Проверить надежность работы блокировки.

2.13. Система подъема самосвала.

2.13.1. Проверить время подъема и спуска, которое недолжно превышать 20 секунд.

2.13.2. Проверить уровень гидравлического масла, удалить воздух.

2.13.3. Закрепить наконечники гидравлического цилиндра, насоса, клапанов гидропривода, устранить течь.

2.13.4. Смазать все смазывающие точки смазкой, приводной вал раздаточной коробки, шарнир цилиндра, маятниковый шарнир.

2.13.5.Проверить и отрегулировать механизм открывания и закрывания заднего борта кузова.

2.14. Автомобиль.

2.12.1. После выполнения выше указанных работ, помыть весь автомобиль.

2.12.2. Автомобиль после контроля  и испытания передать потребителю.

Виды, перечень и периодичность выполнения технического обслуживания

Техническое обслуживание предназначено для поддержания автомобилей в исправном состоянии. Оно является профилактическим мероприятием, проводимым в плановом порядке.

Марки и количество горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, применяемых при обслуживании и ремонте, указаны в «Химотологической карте».

# Пункты внимания при техническом обслуживании

# Ответственные болтовые соединения

Необходимо проверять и смазывать, в соответствии с условиями эксплуатации (плохие дороги, тяжелые условия), нижеследующие узлы: сцепку трейлера, установку соединения пятого колеса, пружинный кронштейн, центральный подшипник заднего моста, соединяющие части усилителей рулевого управления, кронштейн двигателя и задней горизонтальной балки.

# Воздушный компрессор

Раз в полгода необходимо чистить фильтр воздушного компрессора, особенно, данное замечание, касается автомобилей состоящих в эксплуатации на небольшие расстояния.

# Разгрузочные клапаны узлов

В соответствии с инструкцией по эксплуатации, необходимо проверять воздушные разгрузочные клапаны трансмиссии, КПП, раздаточных коробок, заднего моста, карданного переднего моста на предмет забивания и непроходимости воздуха. В том случае, если данные отверстия забиты, возникает опасность появления избыточного давления и соответственно утечки масла из вышеперечисленных узлов.

# Замена бумажного фильтрующего элемента воздушного фильтра

См. соотв. пункт (Замена бумажного фильтрующего элемента воздушного фильтра).

# Замена тормозной жидкости

Тормозную жидкость необходимо заменять один раз в год. Наиболее подходящим сезоном считается весна. За более подробной информацией по замене тормозной жидкости см. соответствующий пункт.

# Замена охлаждающей жидкости

Рекомендуемая фирмой. охлаждающая жидкость – Mobil frost schnty 500. Охлаждающая жидкость – это смесь, состоящая из трех элементов: воды, антисептика и антифриза. Со временем охлаждающая жидкость теряет свои эксплуатационные свойства

(антикоррозийные свойства, температура закипания). В целях улучшения эксплуатационных качеств и продолжительной безотказной работы системы охлаждения, необходимо производить замену охлаждающей жидкости минимум 1 раз в 2 года. В некоторых ситуациях, когда, отсутствует в наличии антисептик и антифриз, либо антифриз не нужен (в условиях тропического климата), объем рафинированной добавки должен составлять  1 % от всего объема смеси (10 мл/ литр).

Подробную информацию по замене охлаждающей жидкости - см. соотв. пункт.

# Замена смазки гидроусилителя рулевого управления

Для среднеразмерного и тяжелого грузовика (модель 374-659), замену смазки в картере гидроусилителя необходимо производить после пробега в 400 000 км. при техническом обслуживании 2, 3 категории. Так же 200 000 км., при техническом обслуживании 1 категории.

| 500 – 1500 км | 500 – 1500 км | 500 - 1500 |
| --- | --- | --- |

Проверка

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 5000 км/100ч | 10000 км/200ч | 15000 км/300ч |
| --- | --- | --- |

1. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 10000 км/200ч | 20000 км/400ч | 30000 км/600ч |
| --- | --- | --- |

2. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 15000 км/300ч | 30000 км/600ч | 45000 км/900ч |
| --- | --- | --- |

3. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 20000 км/400ч | 40000 км/800ч | 60000 км/1200ч |
| --- | --- | --- |

4. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 25000 км/500ч | 50000 км/1000ч | 75000 км/1500ч |
| --- | --- | --- |

5. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 30000 км/600ч | 60000 км/1200ч | 90000 км/1800ч |
| --- | --- | --- |

6. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 35000 км/700ч | 70000 км/1400ч | 105000 км/2100ч |
| --- | --- | --- |

7. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 40000 км/800ч | 80000 км/1600ч | 120000 км/2400ч |
| --- | --- | --- |

8. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 45000 км/900ч | 90000 км/1800ч | 135000 км/2700ч |
| --- | --- | --- |

9. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 50000 км/1000ч | 100000 км/2000ч | 150000 км/3000ч |
| --- | --- | --- |

10. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 55000 км/1100ч | 110000 км/2200ч | 165000 км/3300ч |
| --- | --- | --- |

11. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 60000 км1200ч | 120000 км/2400ч | 180000 км/3600ч |
| --- | --- | --- |

12. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 65000 км/1300ч | 130000 км/2600ч | 195000 км/3900ч |
| --- | --- | --- |

13. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 70000 км/1400ч | 140000 км/2800ч | 210000 км/4200ч |
| --- | --- | --- |

14. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 75000 км/1500ч | 150000 км/3000ч | 225000 км/4500ч |
| --- | --- | --- |

15. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 80000 км/1600ч | 160000 км/3200ч | 240000 км/4800ч |
| --- | --- | --- |

16. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 85000 км/1700ч | 170000 км/3400ч | 255000 км/5100ч |
| --- | --- | --- |

17. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 90000 км/1800ч | 180000 км/3600ч | 270000 км/5400ч |
| --- | --- | --- |

18. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 95000 км/1900ч | 190000 км/3800ч | 285000 км/5700ч |
| --- | --- | --- |

19. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 100000 км/2000ч | 200000 км/4000ч | 300000 км/6000ч |
| --- | --- | --- |

20. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 105000 км/2100ч | 210000 км/4200ч | 315000 км/6300ч |
| --- | --- | --- |

21. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 110000 км/2200ч | 220000 км/4400ч | 330000 км/6600ч |
| --- | --- | --- |

22. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 115000 км/2300ч | 230000 км/4600ч | 345000 км/6900ч |
| --- | --- | --- |

23. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

| 120000 км/2400ч | 240000 км/4800ч | 360000 км/7200ч |
| --- | --- | --- |

24. ТО

Вязкость масла        Номер ремонта

________________  _________________

Пробег                Особенности сервисной продукции

Дата _____________  Подпись __________                    М.П. сервиса

# Замена бумажных фильтров

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Замена тормозной жидкости

# Подпись___________________________

Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Установка месяц/год_________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Замена охлаждающей жидкости

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Дата______________________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Дата______________________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Дата______________________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Дата______________________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Дата______________________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Замена жидкости гидроусилителя рулевого управления

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Дата______________________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Пробег____________________________

Nо ремонта________________________

Дата______________________________

Подпись___________________________            М.П. сервисного центра

# Химмотологическая карта автомобилей

| Узел | Заправочный объем | Масло и вспомогате льные материалы | Стандарт | Классификация SAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель WD 615 YC611ZLQ | 20л 21.3л | Дизельное масло Трансмиссионное масло | GF-4 | SAE 15W/40 |
| Коробка передач | 6J82TD | 13 л |  | GL-5 | SAE 80W/90 |
|  | 8JS100TA | 13 л |  |  |  |
|  | 8JS130TA Только для 9JS180 | 13 л |  |  |  |
|  | ZFS6-90 | 13 л |  | GL-4 |  |
|  | ZF5S-111GP | 13 л |  |  |  |
|  | ZF16S-151 | 11 л |  |  |  |
|  | ZF16S-221 | 13 л |  |  |  |
|  | ЯА9S-109 | 8.5 л |  |  |  |
|  | RT-11710B | 13 л |  | GL-5 |  |
|  | RTX-11710B | 13 л |  |  |  |
|  | RT-11509 C | 13 л |  |  |  |
| Раздаточная коробка (только для полноприводных автомобилей) | YG 1200 3W | 3.5л | Трансмиссионное масло | GL-4 | SAE 80W/90 |
|  | YG 1400 3W | 7 л |  |  |  |
|  | YG 2000 3W | 7.5 л |  |  |  |
| Полноприводный Передний мост (АL 7) только для полноприводных автомобилей | Дифференциал | 4.5 л | Трансмиссионное масло | GL-4 | SAE 80W/90 |
|  | Бортовой редуктор | по 1 л |  |  |  |
|  | Подшипник рулевого вала | по 0.1 л |  |  |  |
| Задний мост | Дифференциал HL7/015 | 11.5 л | Трансмиссионное масло | GL-5 | SAE 80W/90 |
|  | HD7/016 | 11.5 л |  |  |  |
|  | Бортовой редуктор | По 2,7 л |  |  |  |
|  | Межосевой дифференциал HL 7/016 | По 3 л |  |  |  |
| Подшипник балансира задней подвески | ________ | По 1.4 л | Трансмиссионное масло | GL -4 | SAE 80W/90 |
| Сцепление | ________ | 0.5 л | Тормозная жидкость | SAEJ 1703 DOT 4 | ______ |
| Скользящая втулка, Выжимной подшипник сцепления, приводной вал, шлицевая втулка | ________ | ______ | Литол-24 | NLG-12 | ______ |
| Ступица переднего моста VL 4 | ________ | По 300 гр. | Литол -24 | NLG-12 | ______ |
| Масленая тавотница, опрокидывающая устройство кабины | ________ | ______ | Литол-24 | NLG-12 | ______ |
| Соединительное устройство седельного полуприцепа | ________ | ______ | Литол -24 | NLG-12 | ______ |
| Клеммы аккумулятора | ----------- | --------- | Вазелин | ---------- | --------- |
| Промывочное устройство лобового стекла | _______ | 6.5 л | Вода и промывочная жидкость S-летом W-зимой | _______ | ______ |
| Система охлаждения | WD 615 cерии | 3.8 л | Тосол | Консистенция 33-56% | ______ |
|  | YC 6112 ZlQ | 3.3 л |  |  |  |
| Динамическая рулевая | SB 11090 | 3.8 л | Трансмиссионное масло ( ATF) | Dextron | ______ |
|  | ZF 8098 | 3.8 л |  |  |  |
| Насос опрокидывания кабины | ______ | 0.4 л | Трансмиссионное масло (ATF) | Dextron | ______ |
| Система подъема кузова | Система среднего подъема кузова | 37 л | Гидравлическое масло | По книжке техобслуживания стр 68 | SAE 30 (15-45˚C) SAE 20 (0~30˚C) SAE 10W (-20~15˚) SAE 5 W (-30~15˚) |
|  | Система переднего подъема кузова | 79 л | Авиационное гидравлич. масло №10 | _____ | ________ |

| место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц |
| место следующего технического обслуживания | место следующего технического обслуживания | место следующего технического обслуживания | место следующего технического обслуживания |
| год/месяц | год/месяц | год/месяц | год/месяц |

| место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц |
| место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц | место следующего технического обслуживания год/месяц |

| Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: |
| Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: | Замена тормозной жидкости Следует заливать только рекомендованную . жидкость Дата следующей замены: |